## Slide 1
Сетевое программирование

## Slide 2: Сеть — это группа компьютеров или устройств, соединенных между собой каналами связи

## Slide 3: Эти устройства (компьютеры, маршрутизаторы, принтеры и т.д.) называют узлами сети

## Slide 4: Узлы между собой соединяются каналами, в качестве которых могут использоваться любые линии связи (витая пара, оптоволоконный кабель, радиоканал, спутниковый канал и т.д.)

## Slide 5: Чтобы стандартизовать способы обмена данными между компьютерами, используются специальные наборы правил обмена данными - протоколы передачи данных

## Slide 6: Модель OSI

## Slide 7: Модель OSI (Open System Interconnection) – базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем

## Slide 8
В целях формализации протоколов обмена данными по каналам связи организацией ISO
была принята семиуровневая модель OSI в качестве стандарта модели протоколов

## Slide 9
Семиуровневая модель OSI

## Slide 10
Прикладной уровень (Application) обеспечивает взаимодействие приложений с сетью

## Slide 11: Прикладной уровень реализует функциональность:
передача почты (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol)
получение почтовых сообщений от удаленного сервера (POP - Post Office Protocol, IMAP - Internet Message Access Protocol)

## Slide 12: Прикладной уровень реализует функциональность:
передача файлов по сети (FTP - File Transfer Protocol)
просмотр Web-страниц (HTTP - HyperText Transfer Protocol)
передача голоса через VoIP - voice over IP (SIP - Session Initiation Protocol)
другие стандартные протоколы

## Slide 13
Представительский уровень (Presentation) отвечает за кодирование данных, полученных от прикладного уровня, в представление, готовое к передаче по сети, и наоборот

## Slide 14
Данные, полученные из сети, преобразуются в формат, понятный приложению

## Slide 15
И обратно, данные, полученные от приложения, преобразуются в формат для передачи по сети

## Slide 16
На этом уровне обычно выполняется шифрование, дешифрование, сжатие и распаковка данных

## Slide 17
Сеансовый уровень (Session) создает виртуальное (логическое) соединение между приложениями

## Slide 18
Этот уровень отвечает за поддержание сеанса связи, позволяя приложениям взаимодействовать между собой длительное время

## Slide 19: Задачи сеансового уровня:
создание и завершение сеанса связи
обмен данными
определение права на передачу данных
поддержание сеанса связи в периоды неактивности приложений

## Slide 20
Транспортный уровень (Transport) делает возможным надежный обмен данными

## Slide 21
Этот уровень различается в зависимости от того, используется надежная или ненадежная связь

## Slide 22
При надежной связи, если сообщение было отправлено, но не было корректно получено, вырабатывается ошибка

## Slide 23
Такая связь обеспечивается протоколом TCP (Transmission Control Protocol), который гарантирует доставку данных без ошибок, потерь и дублирования в той последовательности, как они были переданы

## Slide 24
При этом не важно, какие данные передаются, откуда и куда

## Slide 25
При ненадежной связи сообщение отправляется, но никакой проверки, было ли оно вообще получено, не выполняется

## Slide 26
Такая связь предоставляется протоколом UDP (User Datagram Protocol), который не гарантирует доставку данных

## Slide 27
Блоки данных транспортный протокол разделяет на фрагменты (UDP-дейтаграммы, TCP-сегменты), размер которых зависит от протокола

## Slide 28
На транспортном уровне приложение идентифицируется через конечную точку (endpoint)

## Slide 29
В протоколе TCP конечная точка задается комбинацией номера порта (port number) и IP-адреса

## Slide 30
Протокол TCP требует установки соединения и гарантирует надежную доставку данных

## Slide 31
Ориентированная на соединения связь является надежной, поскольку в этом случае отправляются подтверждения и сообщения посылаются повторно, если данные не получены или они были искажены

## Slide 32
Протокол UDP использует механизм связи без организации соединений

## Slide 33
Связь без установления соединений может быть полезна при широковещательной передаче, когда сообщения отправляются нескольким узлам

## Slide 34
В этом случае доставка сообщения не гарантируется

## Slide 35
Если необходим надежный обмен сообщениями, надежность может обеспечить протокол более высокого уровня, подключенный поверх механизма без установления соединения

## Slide 36
Например, можно воспользоваться протоколом RTP, который обычно применяется при передаче мультимедийных данных (речь, видео)

## Slide 37
Этот протокол базируется на протоколе UDP и отличается только тем, что в составе каждого пакета присутствует информация,
позволяющая восстанавливать последовательность пакетов, существовавшую при передаче

## Slide 38
Сетевой уровень (Network) служит для образования единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей

## Slide 39
При этом эти сети могут использовать
абсолютно разные принципы передачи информации и быть организованными совершенно произвольно по структуре

## Slide 40
Сетевой уровень предназначается для определения пути передачи данных

## Slide 41
Он позволяет обращаться к узлам сети, используя логическую адресацию

## Slide 42
На этом уровне применяется протокол IP (Internet Protocol), который использует IP-адреса для идентификации узлов сети

## Slide 43
На сетевом уровне работает маршрутизатор, который пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации

## Slide 44
Канальный уровень (Data Link) предназначен для обеспечения взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками

## Slide 45
Он проверяет доступность среды передачи и реализует механизмы обнаружения и коррекции ошибок

## Slide 46
Полученные с физического уровня данные канальный уровень упаковывает в кадры и отправляет на сетевой уровень

## Slide 47
Канальный уровень получает доступ к физической сети через физические MAC-адреса (Media Access Control)

## Slide 48
Узлы локальной сети отправляют сообщения, используя IP-адреса, а они должны транслироваться в соответствующие MAC-адреса канальным уровнем

## Slide 49
Этим занимается протокол разрешения адресов ARP (Address Resolution Protocol)

## Slide 50
На канальном уровне работают коммутаторы, мосты

## Slide 51
Сетевой коммутатор — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов сети в пределах одного или нескольких сегментов сети

## Slide 52
Сетевой мост —устройство, предназначенное для объединения сегментов сети в единую сеть

## Slide 53
Физический уровень (Physical) предназначен непосредственно для передачи потока данных

## Slide 54
На физическом уровне определяется среда передачи данных, способы кодирования передаваемой информации, разъемы и кабели, применяемые для построения сети

## Slide 55
Сокеты (Socket)

## Slide 56
Сокет – это один конец двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети

## Slide 57
Соединяя вместе два сокета, можно передавать данные между разными процессами (локальными и удаленными)

## Slide 58
Реализация сокетов обеспечивает инкапсуляцию протоколов сетевого и транспортного уровней

## Slide 59
Существует два основных типа сокетов – потоковые сокеты и дейтаграммные сокеты

## Slide 60
Потоковый сокет (Stream) – это сокет с установленным соединением, состоящий из потока байт, который может быть двунаправленным

## Slide 61
Потоковый сокет гарантирует исправление ошибок, обрабатывает доставку и сохраняет последовательность данных

## Slide 62
Он подходит, как правило, для передачи больших объемов данных

## Slide 63
Это обусловлено тем, что накладные расходы, связанные с установлением отдельного соединения для каждого отправляемого сообщения, могут оказаться неприемлемыми для небольших объемов данных

## Slide 64
Потоковые сокеты достигают этого уровня качества за счет использования протокола TCP, который обеспечивает поступление данных на другую сторону в нужной последовательности и без ошибок

## Slide 65
Дейтаграммные сокеты (datagram) – сокеты без организации соединения, которые не гарантируют доставку данных

## Slide 66
Такие сокеты используются в случае, если приложению не требуется установление надежного соединения с сервером

## Slide 67
Это сокращает накладные расходы

## Slide 68
Сокет состоит из IP-адреса компьютера и номера порта

## Slide 69
Порт определен, чтобы разрешить задачу одновременного взаимодействия с несколькими приложениями

## Slide 70
По существу с его помощью расширяется понятие IP-адреса

## Slide 71
Структура клиент-серверного приложения, использующего потоковые сокеты

## Slide 72
Серверная часть

## Slide 73
Клиентская часть

## Slide 74
Взаимодействие клиента и сервера